## Slide 1
工程图学基础
黄利平
huanglp @ tsinghua.edu.cn

## Slide 2
绪论
几何元素的投影
内 容

## Slide 3
1.课程的学习意义
2.研究对象和研究内容
3.课程的性质与学习目标
4.学习方法
5.教学安排
6.制图国家标准
绪论

## Slide 4
1.课程的学习意义
语言是人们交流思想、传递信息的工具。
现代集成制造技术、扫描技术、建筑学、3D打印……, 都与图形技术有密切的联系。
产品的诞生过程：绘制图样——按图样制作——产品
DNA水凝胶3D打印
《自然》（Nature）的研究亮点
声音
文字
图形
“工程界的语言”
表达设计对象的载体
交流设计思想的工具

## Slide 5
0.03
D
0.04
C
工程图样

## Slide 6
2.研究对象和研究内容
《工程图学》是图形问题求解的一门总体科学。
包括：画法几何 和 工程图
画法几何采用投影的方法，将三维立体投射到二维平面上，用几何的方法描述立体的形状及其它属性信息。
蒙若(G.Monge,1746－1818)，法国著名的数学家、教育家，被称为“画法几何之父”。
工程图学

## Slide 7
研究对象
画图
读图
转换
三维物体 二维图形
3D与2D间的转换规律
画、读工程图样的方法
投影理论和方法
国家标准
机件表达
尺寸标注
计算机软件绘制图形的方法
计算机绘图
（CAD）
投影基础
(PF)
制图基础
(DF)
工程图
(ED)
工程图学基础
研究内容：

## Slide 8: 3.课程的性质与学习目标
掌握投影法的基本理论和作图方法
  培养以图形为基础的空间想象形象思维能力
初步掌握尺规作图、徒手绘图和计算机绘图的基本技能
培养阅读和绘制简单工程图样的基本能力
培养严谨细致的工作作风和工程素质
课程性质
学习目标
技术基础课
工具课

## Slide 9
4.学习方法
个中心
个基本点
个要求
2D与3D的转换规律
投影分析与空间想象相结合
基本概念
基本方法：投影分析方法
听课（要求、重点、基本方法）
多练（多思考、多动手）
多看（多看模型，图与模型对照）
（听、做、看）
1
2
3

## Slide 10: 5.教学安排
  教学学时：
作业、考试与成绩评定
  习题、计算机绘图、零件图大作业、考勤表现及其它：20％
  期中测验：20％（第8周日晚19：00 -21:00）
  期末考试：60％（期末）
  总学时：32

## Slide 11
1．绪论；点的投影；直线的投影；两直线相对位置 2．平面的投影；线面和面面相对位置 3．基本体投影
4．截切
5．相贯 6．组合体
7．轴测图、期中测验（第八周周日晚19：00）
8．AutoCAD
9．机件的表达方法一
10．机件的表达方法二；尺寸标注
11．螺纹件 12．Solidworks
13．零件图简介 14．装配图简介 15．复习总结
教学进度安排

## Slide 12
学习资源
√ 网络学堂：课件、习题答案、电子模型、答疑。
√ 模型室：实物模型
（地点一：新水313（周一至五13:30——17:00）；
√答疑
√MOCC---工程制图

## Slide 13
《工程制图》田凌、黄利平、杨小庆主编，电子工业出版社，2012年6月第一版
《工程制图习题集》田凌、许纪旻主编，电子工业出版社，2012年6月第一版
教材与教辅
《机械制图习题集》（非机类）杨惠英等主编，清华出版社，第2/3版
《AutoCAD 2013上机指导书》(自编)
补充习题
《Solidworks 2012 上机指导书》（自编）

## Slide 14
透明三角板一对（45°和30°各1）
圆规一个(必备），分规一个（可选）；
铅笔2支：细线（H or HB），粗线（HB 或 B）
其它：橡皮、模板或擦图片，。。。
绘图仪器
擦图片

## Slide 15
75°
字迹工整：字高 h = 3.5 mm（字宽 = ）
6.制图国家标准简介
字体

## Slide 16
图线名称 | 图线型式 | 图线宽度 | 一般应用
粗实线 |  | d | 可见轮廓线
细实线 |  | 0.5d | 尺寸线及尺寸界线、剖面线、重合断面的轮廓线、螺纹的牙底线及齿轮的齿根线、引出线、分界线及范围线、弯折线、辅助线、不连续的同一表面的连线、成规律分布的相同要素的连线、可见过渡线
波浪线 |  | 0.5d | 断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线 |  | 0.5d | 断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
虚线 |  | 0.5d | 不可见轮廓线、不可见过渡线
点画线 |  | 0.5d | 轴线、对称中心线、轨迹线、节圆及节线
双点画线 |  | 0.5d | 相邻辅助零件的轮廓线、极限位置的轮廓线、坯料的轮廓线或毛坯图中制成品的轮廓线、假想投影轮廓线、试验或工艺用结构（成品上不存在）的轮廓线、中断线
线型及应用

## Slide 17
（一）投影的概念及分类
（二）点的投影
（三）直线的投影
几何元素的投影
投影的分类
投影的概念

## Slide 18
投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响。
投影特性
物体
投影
投影面
投射中心
投射线
投影的概念
中心投影法

## Slide 19
19
平行投影法
投 影 特 性
投影大小与物体和投影面之间的距离无关。
投射线互相平行且垂直于投影面
正投影法
投射线互相平行且倾斜于投影面
斜角投影法
Notes: 19

## Slide 20
投影方法
中心投影法
平行投影法
正投影法
斜角投影法
投影分类
斜二轴测图
多面正投影图
正等轴测图

## Slide 21
（一）投影的概念及分类
（二）点的投影
（三）直线的投影
几何元素的投影
两点的相对位置
点的投影特性

## Slide 22
22
M
P
a
●
●
A
P
采用多面投影。
A
●
A2
●
A3
●
点在一个投影面上的投影不能确定点的空间位置。
一、点在一个投影面上的投影
a
●
●
a
Notes: 22

## Slide 23
H
W
V
投影面体系的建立
投影面
◆正立投影面
（简称正面或V面）
◆水平投影面
（简称水平面或H面）
◆侧立投影面
（简称侧面或W面）
投影轴
O
X
Z
OX轴 V面与H面的交线
OZ轴 V面与W面的交线
OY轴 H面与W面的交线
Y
三投影面体系
正立投影面
水平投影面
侧立投影面

## Slide 24
W
V
H
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
将物体放在第一角，使其处在观察者和投影面之间进行投射。
——第一角投影法
将物体放在第三角，使投影面处在观察者和物体之间进行投射
——第三角投影法

## Slide 25
W
H
V
o
X
正面投影
水平投影
a
●
a
●
a
●
A
●
Z
Y
侧面投影
二、点的三面投影

## Slide 26
W
V
H
●
●
●
●
X
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
x
a
a
z
a
y
不动
投影面展开
a
a
Z
a
a
y
a
y
a
X
Y
Y
O

●
●
a
z
●
x

## Slide 27
●
●
●
●
X
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
点的投影规律
① aa⊥OX轴
aax= aaz = Aa(A到V面的距离)
② aax= aay = Aa(A到H面的距离)
aaz = aay= Aa(A到W面的距离)
x
a
a
z
a
y
●
●
Y
Z
az
a
X
Y
ay
O
a
ax
ay
a
●
aa⊥OZ轴
＝ z
＝ x
＝ y
（x,y,z）
将投影轴当作坐标轴
将投影面当作坐标面

## Slide 28
a
a"
X
Y
Y
O
a'
例1：已知点A的两个投影，求第三投影。
Z
用圆（分）规直接量取aaz=aax

## Slide 29
a"
例1：已知点A的两个投影，求第三投影。
O
a
X
Y
Y
a'
Z
作1/4圆弧
a
a"
X
Y
Y
O
a'
Z
作45°分角线

## Slide 30
●
a
●
a
az
研讨:
●
a
●
a
结论：
已知点的任意两个投影，一定能求出其第三投影！
已知点的任意两个投影，求其第三投影.

## Slide 31
a
a"
X
Y
Y
(y,z)
(x,z)
(x,y)
O
a'
研讨：由点A的三个投影，能否得到A点的坐标？
Z
结论：
已知点的任意两个投影，一定能得到其坐标值！
已知点的空间坐标，一定能画出其投影图！

## Slide 32
研讨：
已知点A和点B的两个投影， 问：A点的空间位置有何特点？B点呢？
ZA＝0，A在XOY面内！
XB＝0，ZB＝0，B在OY轴上！

## Slide 33
解决两类问题：
1. 已知点的任意两个投影，求解第三投影。
2. 点的投影与点的空间坐标的互求问题。

## Slide 34
三、两点的相对位置
两点的相对位置指两点在空间的上下、左右、前后位置关系。
判断方法：
▲ x 坐标大的在左
▲ y 坐标大的在前
▲ z 坐标大的在上
b
a
a
a
b
b
●
●
●
●
●
●
X
YH
YW
Z
(x,y)
(x,z)
(y,z)
B在A之下、之前、之右

## Slide 35
重影点：
空间两点在某一投影面上的投影重合为一点时，则称此两点为该投影面的重影点。
●
●
●
a
a
b
b
被挡住的投影加( )
a b
A，B为H面的重影点
●
●
，
( )
当不强调重影点可见性时，也可表示成
a,b 或 a ≡ b

## Slide 36
（一）投影的概念及分类
（二）点的投影
（三）直线的投影
几何元素的投影
直线与点的相对位置
直线的投影特性
两直线的相对位置

## Slide 37
a
a
a
b
b
b
●
●
●
●
●
●
两点确定一条直线，将两点的同面（名）投影用直线连接，就得到直线在该投影面的投影。
a
a
a
b
b
b
一、直线的投影特性

## Slide 38
1）直线对一个投影面的投影特性
A
B
a
b
投影重合为一点
积 聚 性
投影反映线段实长
实 长 性
投影比空间线段短
ab=ABcosα
A
B
a
b
α
A
M
B
●
a≡b≡m
●
●
●
垂直
平行
倾斜

## Slide 39
39
2) 直线在三个投影面中的投影特性
投影面平行线
平行于某一投影面而
与其余两投影面倾斜
投影面垂直线
正平线（平行于Ｖ面）
侧平线（平行于Ｗ面）
水平线（平行于Ｈ面）
正垂线（垂直于Ｖ面）
侧垂线（垂直于Ｗ面）
铅垂线（垂直于Ｈ面）
一般位置直线
与三个投影面都倾斜的直线
统称特殊位置直线
垂直于某一投影面
Notes: 39

## Slide 40
⑴ 投影面平行线
γ
β
Z
X
″
b
a
a
a
b
b
O
Y
Y
′
′
″
水平线
实长
V
H
a
b
A
a
a
γ
β
B
b
b
W
β
γ
′
′
″
″
与H面的夹角: ； 与V面的夹角:β； 与W面的夹角:γ
直线与投影面夹角的表示规定：

## Slide 41
判断下列直线是什么位置的直线？
侧平线
正平线
实长

β
实长
γ

b
a
a
b
a
b
b
a
a
b
b
a
① 在其平行的那个投影面上的投影反映实长，并反映直线与
另两投影面倾角的实际大小。
② 另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴，其到相应投
影轴距离反映直线与它所平行的投影面之间的距离。
投影特性：

## Slide 42
反映线段实长。且垂直于相应
的投影轴。
⑵ 投影面垂直线
铅垂线
正垂线
侧垂线
② 另外两个投影，
① 在其垂直的投影面上，
投影有积聚性。
投影特性:
●
c(d)
c
d
d
c
●
a
b
a(b)
a
b
●
e
f
e
f
e(f)

## Slide 43
43
⑶ 一般位置直线
Z

Y
a
O
X
a
b
b
a
Y
b



三个投影都缩短。即: 都不反映空间线段的实长及与三个投影面夹角的实际大小，且与三个投影轴都倾斜。
投影特性
H
a
β
γ
a
A
b

V
B
b
W
a


b


Notes: 43

## Slide 44
c
a
c
X
a
b
c
Y
Y
b
O
a
Z
b
′
″
′
′
″
″
c
A
H
a
c
a
V
b
B
a
b
c
C
b
W
′
′
′
″
″
″
二、直线与点的相对位置
◆若点在直线上, 则点的投影必在直线的同名投影上。
◆点的投影将线段的同名投影分割成与空间线段相同的比例。即：
AC: CB = ac: cb = ac: cb = ac: cb
定比定理

## Slide 45
例1：判断点C是否在线段AB上。
a
b
c
a
b
c
①
●
●
在
a
b
●
c
●
●
a
a
b
c
b
②
c
不在
应用定比定理
ac/cb≠ac/cb

## Slide 46
例2：已知点K在线段AB上，求点K正面投影。
解法一：
应用第三投影（略）
解法二：
应用定比定理
●
a
a
b
b
k
●
k
细实线
保留！
作图：利用相似三角形

## Slide 47
三、两直线的相对位置
空间两直线的相对位置分为：平行、相交、交叉、垂直。
1） 两直线平行
投影特性
空间两直线平行，则其各同名投影必相互平行，反之亦然。
a
V
H
c
b
c
d
A
B
C
D
b
d
a

## Slide 48
b
d
c
a
c
b
a
d
d
b
a
c
求出侧面投影
AB与CD不平行
例：判断图中两条直线是否平行。

## Slide 49
H
V
A
B
C
D
K
a
b
c
d
k
a
b
c
k
d
a
b
c
d
b
a
c
d
k
k
2) 两直线相交
判别方法：
若空间两直线相交，则其同名投影必相交，且交点的投影必符合空间点的投影规律。
交点是两直线的共有点

## Slide 50
●
c
d
k
k
d
例：过C点作水平线CD与AB相交。
先作正面投影
a
●
b
b
a
c

## Slide 51
51
a'
b'
c'
d'
c
a
b
d
1
2
1'
2'
3'
4'
3
（ ）
4
（ ）
投影特性
★ 同面投影可能相交，但“交点”不符合空间一个点的投影规律。
★ “交点”是两直线上的一 对重影点的投影
两直线相交吗？
3) 两直线交叉
Ⅰ、Ⅱ——Ｖ 面的重影点，Ⅲ、Ⅳ—— H 面的重影点。

## Slide 52
点的投影
直线的投影
直线的投影特性（特别是特殊位置直线）
点与直线的相对位置的投影特性，定比定理
点在三投影面体系中的投影特性，“两垂直、三相等”
—— 注意 H面投影与W面投影的关系
投影的概念
正投影
小 结

## Slide 53
两直线的相对位置
两直线平行，其同名投影必平行。注意两侧平线平行的判断方法。
两直线相交，其同名投影必相交，且交点应符合点的投影规律。
两直线交叉，同名投影可能相交，但“交点”不符合空间一个点的投影规律。“交点”是两直线上一对重影点的投影。

## Slide 54
本周作业:
下次讲：
平面的投影；
线面和面面相对位置
自学：
第一章
本次交P8～11 页的作业，整齐裁剪，订上，每页填写姓名、班级、学号。
习题集：
P8： 1，3；
P9: 4；
P10：6，8；
P11：10

## Slide 55
谢谢大家